АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕЖСХЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АПКМ

Базовая технология моделирования межсхемных соединений в системе автоматизированного проектирования электронных систем и комплексов предназначена для решения следующих задач:

- Моделирования переходных процессов в межсхемных соединениях цифровых систем высокой производительности, включая помехи отражений демпфированных линий, перекрестные помехи соседних линий, помехи в контурах электропитания и амплитудные (временные) потери импульсных сигналов в интерфейсных связях;

- Прогнозирование работоспособности разрабатываемых электронных систем;

- Разработка руководящих технических материалов по проектированию элементов конструкции разрабатываемых систем и комплексов;

- Оптимизация коммутационной среды на всех конструктивных уровнях проектируемых устройств;

- Обоснование рациональных технических решений при выборе элементной базы проектируемых систем.

Основная идея разработки программно-аппаратного комплекса моделирования заключается (АПКМ) в объединении программного ядра, содержащего алгоритмы моделирования переходных процессов в межсхемных соединениях с измерительным трактом, позволяющим исследовать реальные осциллограммы переходных процессов в линиях передачи с известными геометрическими и электрическими характеристиками (тестовые линии связи).

Рис. 1. Блок-схема аппаратно-программного комплекса моделирования.

Рис. 2       АПКМ в развернутом положении.

ОПИСАНИЕ ТЕСТ-ПЛАТЫ

Структурно, тест-плата имеет две ортогональные пары полосковых линий (Рис. 3) с волновым импедансом 50 Ом и 75 Ом. В каждой из логических пар на трассировочном поле расположены комбинации активных и пассивных линий с различным типом согласования: последовательное, параллельное, делитель, активно-емкостной делитель.

Кроме того в паре 75 Ом расположена дифференциальная пара линий для парафазной передачи LDVS.

Длина тест - линий колеблется от 1 м до 1,5 м.

Возбуждение активных тест – линий осуществляется от мощных (150 мА) шинных формирователей с фронтами 4 нс.

Согласование выбранной тест – линии отражается в окне графического интерфейса (Рис. 4).

Рис. 3.

Структура тест-платы

Расчетные и экспериментальные осциллограммы выводятся на дисплей PC в одном окне .

Программное обеспечение USB – осциллографа позволяет вывести переходной процесс в числовом формате (в текстовом формате). Эта функция позволяет оценить точность математической модели количественно. В качестве примера на Рис.4, 5 представлены экспериментальные и расчетные осциллограммы переходного процесса в последовательно согласованной линии с учетом потерь в меди проводников.

Рис. 4

Осциллограмма импульсов в линии передачи, демпфированной в начале.

Рис. 5.

Моделирование искажений импульса в линии передачи, демпфированной в начале.

ТОЧНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛИНИЯХ ПЕРЕДАЧИ

Таблица 1

| № | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Точность измерения (расчета) первичных, электрических характеристик элементов конструкции включая выводы ИС, разъемы, пассивные компоненты и др., %, не хуже | 1-2 |
| 2 | Точность прогнозирования параметров помех отражения и перекрестных помех, %, не хуже | 1 |
| 3 | Точность прогнозирования параметров помех по питанию, %, не хуже | 3 |
| 4 | Точность прогнозирования амплитудных и временных потерь в интерфейсных линиях связи, %, не хуже | 5 |

Разработанное  АПКМ  является эффективным программно-инструментальным средством электронного проектирования межсхемных соединений, выбора и обоснования рациональных технических решений для быстродействующих систем и комплексов.

# Text boxes

Г

БУ 1

БУ 2

БУ 4

ШФ 1

ШФ 2

ШФ 4

Мпл 1

Мпл 2

Мпл 3

Мпл 4

ШФ 3

БУ 3

Notebook

МК

Канал А

USB Осц

Канал В

А

В

А

В

Тест-линии Z0=50 Ом, конец

Тест-линии Z0=75 Ом, конец

Тест-линии Z0=50 Ом, начало

ТЕСТ-ПЛАТА

Тест-линии Z0=75 Ом, начало

Г – Генератор импульсов;		USB Осц – USB Осциллограф;

БУ – Буферный усилитель;		МК – Микроконтроллер;

ШФ – Шинный формирователь;	Notebook – Управляющий компьютер;

Мпл – Мультиплексор 8х1;		RS-232 – USB – Преобразователь;

ФП – Формирователь «пачки».

LVDS

USB

RS-232 - USB

ФП

S=127 мк

W=125 мк, Т=14 мк

КП 1 (TOP)

GND

X1

Y1

GND

POWER

X2

GND

КП 2 (BOT)

Логическая пара,   Z0=50 Om

Логическая пара Z0=75 Om

Материал FR4 IT-180A, εr=4

Н=450 мк

Н=400  мк

Нмпп=1,4 мм

W=125 мк, Т=14 мк

H2

h1